MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

KAROSSZÉRIALAKATOS

MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

2009.

I.	A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei

- 1.	A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

| A szakképesítés (szakma), szakképzettség |
| --- |
| megnevezése | azonosító száma |
| Karosszérialakatos | 31 525 03 1000 00 00 |
| Autószerelő | 51 525 01 1000 00 00 |
| Autótechnikus | 51 525 01 0001 54 01 |
| Gépészmérnöki szak, járműgépész szakirány (egyedi elbírálás szerint) |  |

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2.	A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

| A szakmai gyakorlat |
| --- |
| szakiránya | időtartama (év) |
| Karosszérialakatos, Autószerelő szakmunkás | 4 |
| Autótechnikus | 2 |
| Gépészmérnöki szak, járműgépész szakirány (egyedi elbírálás szerint) | 1,5 |

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II.	A Karosszérialakatos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1.	A Karosszérialakatos mester munkaterületének leírása

Az autókarosszéria vázszerkezetét (alváz és felépítmények, önhordó kocsiszekrény és burkoló elemeit) beméri, egyes vázrészeket készít, elemcserével javít, le- és felszerel, karambolos sérüléseket javít

Hibát felvételez, karambolos, korróziós karosszériákon elemet cserél, részelemet cserél, egyengetéssel javít. Szükség esetén vázelemeket, burkoló elemeket (elemrészeket, szerelvényeket) készít, egyenget (hideg- és melegalakítással), továbbá elemek kötését (hegesztés, szegecselés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, alakos lemezkötések stb.) végzi

Acél és alumíniumötvözetű karosszériákat karbantart és természetes elhasználódásból, vagy sérülésből eredő hibáit megszünteti

A gépjármű megbontott szerkezeti részeinek (motor, erőátviteli egységek, futómű) felfüggesztési pontjait ellenőrzi, építi, javítja

Szerszámokat, készülékeket, mérőeszközöket, sablonokat, kis- és nagy gépeket szakszerűen, balesetmentesen használ

A karosszérialakatos mester a gépkocsi műszaki tartalmának kétharmadát képviselő karosszériát és tartozékait javítja, fokozott felelősséget vállal munkájáért

A karosszériák anyaga és szerkezete gyökeresen megváltozott az utóbbi évtizedekben, ezért az anyagkombinációk és a differenciált szilárdságú, biztonsági cellával rendelkező gépjárművek új javítási technológiáit alkalmazza

A korszerű nagyteljesítményű motorok és hajtóművek, az úthálózat minősége megnöveli az autó vázszerkezetére ható terhelést, ennek tudatában vizsgálja és javítja a gépkocsi karosszériát

A koncentrált és a megoszló terhelések következményeit igényes munkakörülmények között és pontos méréstechnikát alkalmazva felméri

A karosszérialakatos mester tevékenységi körében elvégezhető szerelő-javító munkákat a szakirány szerinti illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete szerint végzi [pl. 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet]

A javítási módszereket kiválasztja: egyengetéssel, illetve felújítással végzi a helyreállításokat

Vázjavításokat ütemez, elemcseréket, pótlásokat végez, elemeket kézzel, ill. géppel gyárt

Lemez szabásterveket készít, feszítő, domborító műveleteket végez

Baleset alkalmával sérült gépkocsit ellenőrző padon bemér

Mérő-, egyengető padot használ, eredményeket értékel

Váz és burkolati elemek kötéseit létrehozza, hegesztő berendezéseket beállít és használ, csavar-, szegecs-, hegesztett, ragasztott kötéseket, lemezkötéseket készít, mindezeket az eredeti szilárdság megtartásával végzi

Ötvözött acél és alumíniumötvözetű karosszériák karambolos javítását és karbantartását, felújítását végzi

Átmeneti korrózióvédelmet készít és előkészíti fényezésre a gépkocsit

Mechanikus és elektromos rendszereket, berendezéseket vizsgál (pl. fényszóró)

Figyelembe veszi az esetleges tiltásokat (pl. klímaberendezés javítása), és az ezekhez kapcsolódó környezetvédelmet, ill. a külön tanfolyam elvégzéséhez kötött tevékenységeket (pl. biztonsági övfeszítő, légzsák)

A gépkocsi hűtő-, fűtő-, ill. szellőző szerelvényeit beállítja, javítja

Ülések rögzítési pontjait, mozgató mechanizmusait javítja

Üvegeket cserél, ablakemelő szerkezeteket javít

Utastér kárpitokat szerel, szigetelési munkákat végez

Hidraulikus és pneumatikus egységek, rendszerek tömítettségét ellenőrzi

Elektromos berendezéseket, alkatrészeket csatlakoztat, működésüket vizsgálja

Világító-, jelző-, ellenőrző-, hangjelző berendezéseket vizsgál

Futómű geometriát mér, beállít

Hibákat, zavarokat és azok okait behatárolja, megállapítja, figyelemmel az ügyfél érzékeléseire, jelzéseire

Járműveken való károsodást megállapít, az ügyfél jelzései alapján, a károkat vizsgálja, osztályozza, jegyzőkönyvezi, szemrevételezés és mérés után

Munkakapcsolatot épít ki és tart fenn a biztosítótársaságokkal

Az elvégzett munkákat ellenőrzi, beleértve a csatlakozó területeket (pl. futómű ellenőrzése), figyelembe veszi a közlekedési és üzembiztonsági előírásokat

A helyreállítási munkák során esetlegesen megsérült elemeket felismeri és jegyzőkönyvezi, kijavítja (önellenőrzés)

A járműveket átadásra előkészíti

Vállalkozást alapít, működtet

Önálló kisipari tevékenységet folytat (ügyfelet fogad, tárgyal-egyeztet, anyag- és alkatrész gazdálkodást végez stb.)

Az elvégzett munkákat számlázza az ügyfél vagy a biztosító felé

Piackutatást és marketing tevékenységet végez

Alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat lát el

Rendelkezik adózási, számlázási, munkaügyi- és társadalombiztosítási alapismeretekkel

Rendszeres kapcsolatot tart a könyvelővel

A szakmunkás tanulókkal kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatokat ellátja

Rendszeres kapcsolatot tart a szakmai elméleti képző intézménnyel

Az általa oktatott szakmunkás tanulókat gyakorlati feladatokkal bízza meg, a végrehajtást nyomon követi, az elvégzett munkát értékeli

2.	A Karosszérialakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Karosszérialakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Szerkezetlakatos

III.	SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

| A Karosszérialakatos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelmény moduljainak |
| --- |
| azonosítója | megnevezése |
| 004-09 | Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok |
| 041-09 | Fémtechnológiai feladatok |
| 042-09 | Kötések készítése |
| 043-09 | Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok |
| 044-09 | Karosszérialakatos mester feladatai |

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

004-09	Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Vészhelyzetben helyesen cselekszik

A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket biztonsággal kezeli

Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, elsősegélyt nyújt

Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb különleges helyzetek esetén

Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat

Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket

Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását

Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit

Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza

Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat

Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a védekezés lehetséges módjait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A	Tűzoltó berendezések, eszközök

A	Elsősegély-nyújtási ismeretek

A	Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek

A	Teendők tűz, baleset esetén

A	Munkabiztonsági ismeretek

A	Munkavégzés szabályai

A	Környezetvédelmi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5	Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5	Információforrások kezelése

5	A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5	A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4	Elsősegélynyújtás

3	Íráskészség, fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041-09	Fémtechnológiai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Alkatrészekről szabadkézi rajzvázlatot és összeállítási rajzot készít

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít

Előkészíti a munka végrehajtását, a szükséges anyagokat mechanikai és technológiai tulajdonságaik figyelembevételével választja ki

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget

Megválasztja a segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok stb.)

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

A kocsiszekrény alsó-felső méreteit, a futómű geometriáját általános eszközökkel, ill. mérőrendszerek segítségével beméri

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés stb.)

Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás stb.)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A	Szabványok használata

A	Javítási utasítások értelmezése

A	Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

A	Érintésvédelmi alapismeretek

A	Szerszámok, kézi gépek biztonsági ismeretei

A	Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A	Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A	Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A	Mértékegységek

A	Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B	Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B	Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B	Szögek mérése és ellenőrzése

B	Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B	Előrajzolás

B	Ábrázolási módok

B	Képlékeny alakítás

B	Hajlítás

B	Nyújtás

B	Egyengetés

B	Kézi és kisgépes forgácsolás

B	Élkiképzés

B	Sajtolás, mélyhúzás, különleges mélyhúzások

B	Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

B	Minőségbiztosítási alapismeretek

C	Géprajzi alapfogalmak

C	Síkmértani szerkesztések

C	Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

C	Mérési utasítás

C	Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C	Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C	Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C	Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C	Ipari anyagok egyéb jellemzői

C	Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C	Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik

C	Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik

C	Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira

C	Szabványos ipari vasötvözetek

C	Szabványos könnyűfém ötvözetek

C	Szabványos színesfém ötvözetek

C	Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C	Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5	Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5	Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5	Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4	Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4	Gépipari mérőeszközök használata

4	Szabadkézi vázlatkészítés

4	Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4	Köznyelvi beszédkészség

4	Információforrások kezelése

4	Műszaki táblázatok kezelése

4	Egyéb mérőeszközök használata

3	Gépészeti alkatrészrajz készítése

3	Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09	Kötések készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Általános minőségű hegesztett kötést készít védőgázas kézi ívhegesztéssel és ellenállás hegesztésekkel

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket

Készít, bont, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, egyéb súrlódásos és pattintós kötéseket (csavarok, ékek, reteszek, szegek-sasszegek, patentok stb.)

Készít, bont, cserél nem oldható kötéseket (tömör és húzószegecsek, zsugor és ragasztott kötések)

Készít, bont, cserél vágószegecsekkel készült kötéseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A	A gázhegesztés biztonsági ismeretei

A	A védőgázas hegesztések biztonsági ismeretei

A	Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A	A gázhegesztés környezetkárosító hatása

A	A védőgázas hegesztések környezetkárosító hatása

A	A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

A	Szabványok használata

B	Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B	Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B	Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

B	Oldható kötések

B	Nem oldható kötések

C	Ábrázolási módok

C	Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5	Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5	Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5	Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4	Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4	Információforrások kezelése

4	Hegesztési varratjelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Pontosság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Irányíthatóság

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

043-09	Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít

Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ

LAN- és WAN-hálózatokat használ

Ismeri a személyazonosság hitelesítést és az adatvédelmet

Ismeri a számítógépes vírus fogalmát, tudja hogyan és mikor kerülhetnek vírusok a számítógépes rendszerbe, ismeri a védekezési lehetőségeket

A szerzői jog fogalmát ismeri, és betartja a szoftverhasználati és adatvédelmi jogszabályokat

Interaktív tevékenységet végez a számítógép segítségével

Fájlokkal dolgozik, tömörít, másol, mozgat, töröl és visszaállít, keres

Dokumentumot és fotót nyomtat, CD-re és DVD-re ír

Fénymásolót kezel (többoldalas másolás, kicsinyítés-nagyítás)

Ismeri a korszerű kommunikációs lehetőségeket

Betartja a kommunikáció etikáját

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B	Munka-, környezet- és tűzvédelem

C	Műszaki dokumentációk

C	Kommunikáció

C	Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)

C	Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4	Információs eszközök kezelése

2	ECDL 1. m. IT alapismeretek

2	ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2	ECDL 6. m. Prezentáció

2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

2	Idegen nyelvű szakmai olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Társas kompetenciák:

-

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Figyelem-összpontosítás

Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

044-09	Karosszérialakatos mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Definiálja, osztályozza a közúti gépjárműveket feladata, anyaga, szerkezete, építési rendszere és a kocsiszekrény szerkezete szerint

Meghatározza az alépítményt, felépítményt, ezek tartozékait

Tisztában van a kocsiszekrény szerkezetével (általában héjszerkezet), az építési rendszer fogalmával, csoportosításával, az önhordó karosszéria fejlődésével a feszített lemezburkolattól a biztonsági celláig, valamint a könnyűszerkezetű karosszéria jelentőségével és a gépkocsira ható erőkkel

Állapotfelmérést végez, hibákat számba vesz

A javítást megtervezi: a szükséges eszközöket, technológiát megválasztja, osztályozza a leszerelt elemeket

Előzetes árkalkulációt készít

Íves (puklis) és éles sarkú lemezsérüléseket javít

Motorház-, csomagtértetőt javít

Ajtókat javít

Karosszéria részelemeket készít (lemezfolt-lemezidom)

Küszöbrészeket, lemezfoltokat stb. készít korróziós sérülések javításához, és az elkészült javító darabokat beilleszti

Lemezrészeket foltozással javít, és repedéseket hegeszt

Homlokfalat, első váznyúlványt, oszlopokat (A-B-C oszlop), doblemezeket, oldalfalat, hátsó váznyúlványokat, tetőlemezt, hátfalat cserél

Forgács nélküli alakítási technológiákat (lemez hajlítása, peremezés, domborítás, ívelés stb.) alkalmaz a szakmában, a gépeket, eszközöket, szerszámokat szakszerűen használja

A megmunkálásokra alkalmas és a jármű karosszériához használható anyagokat választja ki és használja fel

Mér, ellenőriz, előrajzol, az egyes forgácsolási technológiákhoz használt szerszámokat, mérőeszközöket kiválasztja és alkalmazza

Kézi forgácsoló műveleteket (darabolás, fűrészelés, reszelés, fúrás, köszörülés, hántolás, süllyesztés, menetfúrás és menetmetszés, ponthegesztések lefúrása, beépítendő új elem méretre vágása stb.) végez, betartja a balesetvédelmi utasításokat

A munka megkezdése előtt biztonságosan rögzíti a gépkocsit

Szőnyeget, belső burkolatot ki-, beszerel, védi az autó elektromos és elektronikus rendszerét, valamint a javítást nem igénylő elemeket

Frontális ütközés sérülését javítja

Ofszet ütközési sérülést javít

Borult gépkocsit javít

Ráfutásos balesetben sérült gépkocsit javít

"Banánsérült" karosszériát húzat helyre

Méretre állítja a karosszériát, az alkalmazás szükségességét indokolja (elemek közötti rések párhuzamossága, szimmetriai előírások stb.)

A munkavégzés során az eszközöket, szerszámokat, ellenőrző eszközöket szakszerűen használja

Beragasztott szélvédőt cserél, korszerű ragasztási technológiákat alkalmaz

Jármű karosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített karosszéria elemeket (első-hátsó lökhárítók, első sárvédők, ajtók, motor és csomagtértetők stb.) le- és felszereli

A hegesztési eljárásokat (CO2, AWI és AFI, ellenállás) szakszerűen alkalmazza 
- különös tekintettel az alumínium karosszéria elemek hegesztésére - a gépjárművek javítása során

Ötvözött karosszérialemezen elektromos pontmeleg alkalmazásával egyenget

Lánghegesztő berendezést kezel, beállítja a lángfajtákat

Ötvözetlen karosszériákon lánghegeszt (balra és kényszerhelyzetben), ötvözetlen karosszérialemezen pontmeleggel egyenget

Elvégzi a forrasztásokat

Gyári előírás szerint védőgázas keményforrasztást végez

Szerelvényeket (pl. műszerfal), ajtótartozékokat (kilincs, zárak, központi zárak, ablakemelők stb.) szerel

Járművek világítását (külső és belső), áramellátását, irányjelző berendezéseit, egyéb elektromos rendszereit és annak vezetékeit-csatlakozóit (ablakemelő, központi zár, riasztó stb.) a javításához szükséges mértékben megbontja, visszaszereli

Hűtőket, légkondicionáló berendezéseket, valamint biztonságtechnikai berendezéseket (légzsákok, elektromos övfeszítők stb.) szerel, a korlátozott szerelési jogosultságokat ismeri és betartja

Gépjárművek oldalüvegeit ki-, beszereli, vagy cseréli

A tüzelőanyag tartályokat ki- és visszaszereli, betartja a vonatkozó szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi utasításokat

Alumínium ötvözetből készült karosszériát javít, megállapítja az ötvözet fajtáját, a hegeszthetőségét, kiválasztja a javítási technológiát és az alkalmazható kötésmódokat

A gépkocsi használata, ill. javítása során sérült elemeken felületvédelmet alkalmaz, felületet kezel, az aktív és passzív korrózióvédelmet helyreállítja

Helyreállítja a zajvédelmet a javítás helyén (méretre vágás, illesztés, beszerelés, rögzítés)

A gumi és műanyagok számára UV védelmet alkalmaz

Szelektív hulladékgazdálkodást folytat, a karosszérialakatos munka során keletkező hulladékokat csoportosítja, a hulladékot kezeli, elszállíttatja

Egyszerű számlát készít az Audatex kalkulációs program segítségével

Egyéb számlázási programokat és módszereket megismer (pl. EUROTAX, különböző gyári programok)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A	Hibafeltárás

A	Diagnosztika (mérés alapján)

A	Kisebb karosszériajavítási technológiák

A	Koccanásos sérülések

A	Részelem és elemcserés javítások

A	Alapanyagok: fémek, műanyagok, fa, üveg, szabványos, normál és speciális profilok

A	Megmunkálási alapismeretek

A	Karosszérialakatos szerszámok: kalapács, kézi egyengető alátét (stekli) stb.

A	Oldható és nem oldható kötések

A	Követelmények a motorháztetővel szemben

A	Ajtókkal szembeni biztonsági követelmények, biztonsági szerkezetek

A	Hulladék fogalma, szelektív hulladékgyűjtés

A	Hegeszthető alumínium ötvözetek

A	Nátronlúg próba

A	Az alumínium ötvözetek javítására vonatkozó speciális előírások

A	Korrózióvédelmi módok

A	Az Audatex számlázási rendszer

A	Veszélyes munkafolyamatok és technológiák

B	Speciális anyagok (öntőgyanták, szintetikus gumik, lakkok, tömítőanyagok, hang- és hőszigetelő anyagok, technológiai adalékanyagok)

B	Acélminőségi ismeretek

B	Metallurgiai alapfogalmak

B	Fizikai alapfogalmak

B	Mechanikai alapfogalmak

B	Matematikai alapfogalmak

B	Kémiai alapismeretek

C	Egyéb számlázási rendszer

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5	A szükséges vagy előírt javítási technológiák alkalmazása

5	A szükséges és előírt kötésmódok alkalmazása

5	Karosszérialakatos szakmában használt gépi emelők működtetése

5	Kézi hidraulikus és pneumatikus egyengetők használata

5	Egyengető- és húzatópadok használata

5	A szakmában alkalmazott hegesztési módok, eszközei és gyakorlata

5	Karosszérialakatos mechanikus, villamos és pneumatikus üzemű kisgépek (nyújtó-zömítő, csavarozók, fúrógépek, sarokcsiszolók, lemezollók, szegecselők, kézi fűrészek stb.) használata

5	Információforrások kezelése

5	Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5	Köznyelvi beszédkészség

5	Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

5	Szakmai nyelvű beszédkészség

5	Elemi számolási készség

5	Szakkifejezések használata

5	Műszaki rajz olvasása, értelmezése

5	Munka-, környezet-, tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése

4	Szakmai szoftver üzemeltetése

4	Mennyiségérzék

4	Kézírás

2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

Állóképesség

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Határozottság

Segítőkészség

Közérthetőség

Irányíthatóság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

IV.	Mestervizsgáztatási követelmények

1.	A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

004-09	Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat	0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat	0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041-09	Fémtechnológiai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gépjármű futómű-geometriájának mérése, értékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat	0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09	Kötések készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nem oldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

043-09	Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az operációs rendszer használata, munka az ikonokkal, ablakok használata, munka a fájlokkal, másolás, mozgatás, törlés és visszaállítás, keresés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív (számítógépes)

Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elektronikus levél fogadása, megválaszolása, továbbítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív (számítógépes)

Időtartama: 15 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat	0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat	0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

044-09	Karosszérialakatos mester feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gépkocsi építési rendszerei, a kocsiszekrények szerkezete

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egy tetszőleges márkájú húzópad rendszer és a hozzátartozó mérőrendszer felépítésének és elemeinek ismertetése

Sérült alumínium karosszériaelem javításának előírásai, specialitásai

Egy kiegyengetett karosszériaelem fényezésre történő előkészítésének technológiai lépései

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Megadott dokumentáció alapján összetett lemezalkatrész készítése lemezmunkával és hegesztéssel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Adott karambolos sérülés húzatópadon történő helyreállítása technológiai folyamatának ismertetése, a karosszéria méretek kikeresése adatbankból

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Gyűrt karosszériaelem egyengetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

Adott kárfelvételi jegyzőkönyv alapján javítási kalkuláció (árajánlat) készítése Audatex program alkalmazásával

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív (számítógépes)

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. feladat	0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2.	A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, ill. két éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3.	A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből 2 éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási feladatok és a Pedagógiai feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 2 éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

Melléklet

Felkészülést segítő ajánlott szakirodalom

1.	Heyen, Köprich, Pohle: Karosszéria és gépjárműipari ismeretek, B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1995.

2.	Dr. Max Danner – Franz Auf der Mauer: Sérült gépkocsik korszerű javítása, Eurotax Verlagsgesellschaft, Budapest, 1992.

3.	Wilfried Staudt: Gépjárműtechnika, OMÁR Kiadó, Budapest, 1988.

4.	Hevesi György – Dr. Hodvonger László: Autóvillamosság, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

5.	Bajkuti Jenő: Lemezszabási példatár, Ipari Szakkönyvtár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

6.	Lukács Attila: Autóipari anyag- és gyártásismeret, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

7.	Adolf Frischerz – Paul Skop: Fémtechnológiai alapismeretek 1., B+V Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1997.

8.	Max Bohner és szerzőtársai: Gépjárműtechnikai táblázatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995.

9.	Lukács Pál: Új anyagok és technológiák az autógyártásban I., Maróti-Godai Könyvkiadó, Budapest, 1998.

10.	Szénási Róbert: Autókarosszéria lakatos mestervizsgaszint, Magánkiadás, Szeged, 1998.

11.	Lakner Edit – Szénási Róbert: Karosszérialakatos szakmai ismeretek, Magánkiadás, Szeged, 2000.

12.	Lakner Edit: Karosszérialakatos szakmai ismeret III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2004.